###### Средняя общеобразовательная школа  № 12

###### УТВЕРЖДАЮ

###### Директор СШ № 12

###### _______________ О.Н. Столярова

###### «____» ______________2005г.

###### ИНСТРУКЦИЯ

###### по охране труда    №

###### при работе на лестничных приставках и стремянках

Разработана и утверждена с участием профсоюза

(протокол заседания профкома от _______________№_________)

1.   Общие требования безопасности

  - К работе на лестничных приставках и стремянках допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда.

  - Рабочий должен соблюдать Правила внутреннего распорядка. Запрещается находится на территории учреждения, на рабочем месте или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Рабочий должен изучить правила пожаробезопасности и уметь их применять. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

  - Рабочий должен знать приемы и правила оказания пострадавшему доврачебной помощи, а также уметь применять их на практике.

  - Рабочий должен все работы выполнять в спецодежде, в случае необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Спецодежда и спец обувь должны храниться отдельно от домашней одежды в специальных шкафах.

  - Все приставные лестницы и стремянки должны быть зарегистрированы в журнале регистрации их испытания, который ведется на предприятии. При работе с приставных лестниц и стремянок прикрепляться к ним  предохранительными поясами запрещается.

  - Работу с приставных лестниц и лестниц-стремянок можно производить только с высоты 4 м, т.е. когда ступни рабочего находятся на ступеньке, расположенной не выше 4-х метров от уровня пола или другой опорной поверхности.

  - Общая длина (высота) лестницы должна обеспечивать рабочему возможность производить работу , стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы, и во всех случаях не должна превышать 5м.

  - Дерево, применяемое для изготовления лестниц, должно быть выдержанным, вполне сухим   и   без   сучков.   Лестница   испытывается   статистической   нагрузкой 1200 Н

(120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы,

находящейся в эксплуатационном положении. В процессе эксплуатации деревянные и

пластмассовые лестницы подвергаются испытанию один раз в полгода, а

металлические – один раз в год.

  - Ступени (перекладины) деревянных приставных лестниц должны быть врезаны в тетевы, которые не реже чем через 2 м  должны быть скреплены стяжными болтами. Запрещается применять лестницы, сбитые на гвоздях, без врезки перекладин в тетевы.

  - Стремянки должны быть снабжены приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими самопроизвольно раздвигаться во время работы.

  - При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал рабочий, он должен немедленно оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

  - Рабочий должен соблюдать правила личной гигиены.

  - За невыполнение требований инструкции работник несет ответственность согласно Правилам трудового распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

- 2.    Требования безопасности до начала работы

  - Надеть и привести в порядок соответствующую спецодежду так, чтобы она не имела развивающихся и свисающих концов.

  - Осмотреть рабочее место. Убрать мешающие работе предметы. не загромождая при этом проходы. Подготовить необходимые приспособления.

  - Проверить состояние пола на рабочем месте. Если опорная поверхность скользкая или мокрая, потребовать, чтобы ее вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

  - Убедиться в полной исправности лестницы, необходимо обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробирования, в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

  - Обнаруженные нарушения требований безопасности и недостатки должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны сообщить о них руководителю работ.

3.   Требования безопасности во время работ

3.1. Запрещается   при  ведении   ремонтных   работ  вблизи  токоведущих частей, находящихся

под   напряжением, пользоваться металлическими лестницами.

3.2. Запрещается стоять под лестницей, с которой производится работа.

3.3. Лестницу  необходимо  переносить  верхней   частью  вперед.   Нести    лестницу   стальными

наконечниками вперед запрещается.

3.4. При  работах  на  лестничных  клетках  устанавливать   лестницы   на   ступени   запрещается.

Лестница в этом случае должна ставиться на специальный помост.

3.5. Запрещается производить работы с приставных лестниц, установленных на дополнительных

промежуточных сооружениях из ящиков, бочек и др.

  - Нижние концы лестниц должны иметь наконечники (резиновые для каменных полов и т.д. и  остроконечные металлические для установки на грунте).

  - Скупеньки  лестниц   должны быть   врезными  или  вдолбленными  в  тетивы  на  шипах. Запрещается применять лестницы с набивными ступеньками.

  - Лестницы должны быть такой длины, чтобы можно было работать со ступеньки, отстоящей от верхнего конца лестницы на расстоянии не менее 1м.

  - Удлинение лестниц путем сращивания обочин допускается только в исключительных случаях и при условии прочного соединения их металлическими скреплениями, стальными хомутами на накладках и болтах. В этом случае удлинение лестницы при помощи гвоздей и другими ненадежными способами запрещается.

  - При работе с лестниц, установленных в общих проходах, где происходит движение людей и транспорта, у нижнего конца лестницы должен быть выставлен рабочий для наблюдения за тем, чтобы лестницу не задели проходящие.

  - Спуск и подъем по переносной лестнице разрешается только по одному человеку, держать инструмент и материал в руках запрещается. Для подъема и спуска инструментов и материалов должны применяться веревка либо сумка, перекинутая через плечо.

  - Работающие на высоте должны выполнять следующие правила:

    - пользоваться инструментальными ящиками или сумками для переноски и хранения инструментов и крепежных материалов;

    - пользоваться веревками для подвязывания инструмента во время работы;

    - спускать вниз необходимые по ходу работы предметы по специально установленным спускам, желобам или при помощи веревки;

    - предупреждать работающих внизу о производимой работе на высоте;

    - не оставлять и не раскладывать незакрепленными на высоте инструменты и крепежные материалы.

3.13. При работе на высоте не допускается:

    - бросать что-либо вниз и подбрасывать вверх;

    - обрабатывать режущим инструментом предметы, находящиеся на весу;

3.13.3.складывать инструмент над головой.

4.     Требования безопасности в аварийной ситуации

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону 01 и приступить к ликвидации загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения.

  - При    возникновении     аварийной    ситуации  , приведшей    к   травмированию  работника, применять   меры   по   оказанию     пострадавшему      медицинской     помощи,   обеспечить сохранность обстановки аварии (несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, и поставить в известность руководителя работ.

5.   Требования безопасности по окончании работы

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место.

  - Выполнить требования правил личной гигиены.

  - Сообщить руководителю работ об окончании работ и обо всех замеченных во время работы неисправностях и недостатках.

Разработал

Согласовано

Инженер по ОТ УО					                 Т.В.Павленко

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ФРУНЗЕНСКОГО  РАЙОНА

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №

### ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда    №

при работе на лестничных приставках и стремянках

МИНСК 2005