###### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

###### СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №

.

###### ИНСТРУКЦИЯ

###### по охране труда №

###### для рабочего по обслуживанию здания,

###### при выполнении сантехнитехнических работ

МИНСК 2005

###### Средняя общеобразовательная школа  №

###### УТВЕРЖДАЮ

###### Директор СШ №

###### _______________ Ф.И.О.

###### «____» ______________2005г.

###### ИНСТРУКЦИЯ

###### по охране труда    №

###### для рабочего по обслуживанию здания,

###### при выполнении сантехнических работ

Разработана и утверждена с участием профсоюза

(протокол заседания профкома от _______________№_________)

1.	Общие требования безопасности

1.1.	К выполнению работ слесаря-сантехника допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и имеющие первую квалификационную группу по электробезопасности.

  - К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие стажировку в течение первых 2-14 смен, под руководством опытного работника и овладевшие навыками безопасности выполнения работ.

  - Работник не прошедший ежегодную проверку знаний и своевременно повторный инструктаж по охране труда, к работе не допускается.

  - При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

  - Работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать правила пожарной безопасности.

  - Загромождение и захламление помещений, проходов не допускается.

  - Работающие обязаны соблюдать правила личной гигиены. Соблюдать чистоту рук, одежды. Снимать спецодежду перед приемом пищи.

  - Работающие должны уметь оказывать первую (доврачебную) помощь.

  - Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории учреждения образования   в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить в здании и на территории учреждения запрещено.

  - В процессе работы возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

- горячий пар;

- взрывоопасность оборудования;

- токоведущие части электросети и оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусеницы инструментов и оборудования;

- выполнение работ на высоте;

- химические и биологические факторы.

Возможные последствия:

- получение ожогов при соприкосновении с оборудованием, горячей водой;

- падение на мокром полу;

- ранения рук при работе с режущим инструментом и деталями;

- воздействия вредных веществ на органы дыхания, кожные покровы;

- заболевания под воздействием вирусов и т.п.

  - Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по нормам: костюм брезентовый, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные, перчатки резиновые, противогаз шланговый, куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке, брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке.

  - При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, он должен немедленно оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, сообщить руководителю работ.

  - Работник должен выполнять только работу, порученную ему непосредственным руководителем работ. Во время работы он должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

## Требования безопасности перед началом работы

  - Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, приготовить средства индивидуальной защиты.

  - Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

  - Проверить наличие и исправность приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты.

  - Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя. Выполнять работу только в соответствии с порученным заданием.

- Требования безопасности во время работы

  - Работать только исправным инструментом.

  - Включение (отключение) оборудования, изменяющих установленный режим работы теплового пункта, выполнять только по распоряжению руководителя работ.

  - Производить работы по техническому обслуживанию неисправностей в работе только на отключенном оборудовании (при отсутствии напряжения в сети, давления в магистралях и т. д.).

3.4.	При рубке металла зубилами, клиньями и другими инструментами следует пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами и специальными держателями с рукояткой не менее 0,7 м.

3.5.  Полотно ручной ножовки необходимо правильно натягивать, оно не должно изгибаться и дрожать во время работы.

  - Для проверки совпадения болтовых отверстий на фланцах труб необходимо пользоваться

монтажными   ключами,   специальными ломиками  и   оправками.   Проверять   отверстия

пальцами запрещается

  - Слесарю-сантехнику не разрешается:

- работать с развевающимися концами одежды;

- производить на высоте резку, гибку и другие работы по обработке труб;

- поднимать вручную грузы по приставной лестнице, оставлять в нерабочее время монтажные  материалы на подмостях.

3.8.    Слесарю-сантехнику запрещено:

- открывать крышки люков и смотровых колодцев;

- лазить в колодцы и люки;

- курить в здании и на территории учреждения;

- бросать зажженную спичку или факел для осмотра открытого колодца.

  - Участок сети перед ремонтом отключить от работающего трубопровода.

  - Чтобы   отогреть  водомер,   необходимо   снять   его  с  трубопровода  и  занести  в  теплое

помещение. Отогревать водомер кипятком запрещается.

##### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При появлении газа в колодце немедленно его покинуть, предварительно отключить

электроинструмент.

  - При обнаружении неполадок в работе инструментов, механизмов отключить

оборудование от сети, прекратить работу.

  - Не приступать к работе до полного устранения неисправности в инструментах,

механизмах, оборудовании.

  - При получении травмы немедленно сообщить руководителю работ, который должен

организовать первую доврачебную помощь и направить пострадавшего в медучреждение.

  - При возникновении пожара, аварии рабочий обязан сообщить в пожарную часть и непосредственному руководителю, принять меры к тушению пожара и ликвидации аварии.

##### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Привести в порядок и рабочее место, инструмент и приспособления.

5.2.	Убрать спецодежду, защитные и предохранительные средства и приспособления в отведенные для них места.

  - О всех недостатках, обнаруженных во время работы сообщить администрации.

Разработал

Согласовано

Инженер по ОТ УО администрации

Фрунзенского района г. Минска