###### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

###### СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда №

для рабочего по обслуживанию здания,

при выполнении электромонтажных робот

МИНСК 2005

###### Средняя общеобразовательная школа  №

###### УТВЕРЖДАЮ

###### Директор СШ №

###### _______________ Ф.И.О.

###### «____» ______________2005г.

###### ИНСТРУКЦИЯ

###### по охране труда №

###### для рабочего по обслуживанию здания,

###### выполняющего функции электрика.

Разработана и утверждена с участием профсоюза

(протокол заседания профкома от _______________№_________)

- Общие требования безопасности

  - К выполнению работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую профессию; квалификационную группу по электробезопасности (не ниже 3), прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работе по данной профессии, инструктаж по безопасности труда, периодическую проверку знаний в квалификационной комиссии (один раз в год).

  - К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие стажировку в течение 2-14 смен под руководством опытного работника и овладевшие навыками безопасного выполнения работ.

  - Работающие обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.4.	Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Знать расположение средств пожаротушения.

1.5.	Работающие обязаны соблюдать правила личной гигиены.

  - Работающие должны уметь оказывать первую (доврачебную) помощь.

  - Запрещается    употреблять,   а    также    находиться   на   рабочем  месте,   территории

учреждения образования в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения.

  - Курить в здании и на территории учреждения запрещено.

  - В процессе работы возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов: повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки инструментов; выполнение работ на высоте.

Возможные последствия: поражения электрическим током; травмирование рук об инструмент; падение с высоты.

  - Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по нормам: полукомбинезон хлопчатобумажный, перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические.

  - Рабочие должны быть обеспечены инструментом с изолированными ручками. Все защитные средства должны иметь клеймо с указанием даты последнего испытания и напряжения, при котором разрешается их использование.

  - Работающему может быть назначена внеочередная проверка знаний в следующих случаях: при введении в действие новых или переработанных инструкций по безопасному выполнению работ; при установлении факторов неудовлетворительного знания инструкций; после несчастного случая, произошедшего в учреждении из-за нарушений правил по охране труда.

  - Все доступные для случайного прикосновения токоведущие части электроустановок (неизолированные провода, контакты рубильников и предохранителей, зажимы электрических машин) защищаются надежными ограждениями.

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец должен сообщить администрации.

  - Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Привести в порядок спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты, проверить их исправность и сроки испытания.

2.2.	Подготовить к работе инструмент и защитные средства (кусачки, отвертки, плоскогубцы с ручками из не токопроводящего материала и т.п.), проверить их внешним осмотром.

2.3. Произвести отключение и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения.

2.4.	Вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и дистанционного управления.

2.5.	Применяемые для ремонтных работ, стремянки должны быть прочными и надежными.

2.6.	На рабочем месте под ногами электромонтера должен быть диэлектрический резиновый ковер с рифленой поверхностью.

2.7.	При обнаружении повреждении в защитных средствах и инструмента необходимо заменить их.

- Требования безопасности во время работы

3.1.	При проведении ремонта соблюдать все меры предосторожности, использовать защитные средства и исправный инструмент.

3.2.	Работы вблизи открытых движущихся механизмов, вращающихся частей выполнять  только во время их остановки.

3.3.	Работы на высоте выполнять только с лестницы - стремянки, не применять случайных предметов для подмащивания.

  - Все ремонтные и монтажные работы на токоведущих частях (или вблизи их), а также работы по присоединению и отсоединению проводов в действующих электроустановках напряжением свыше 42В производить только при снятом напряжении.

3.5.	Замену электрических ламп производить при снятом напряжении. Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под напряжением, не разрешается.

3.6.	Наличие напряжения проверять только при помощи приборов (в установке напряжением до 220В). Определять наличие напряжения путем прикосновения к токоведущим частям голыми руками запрещается.

3.7.	После демонтажа осветительной  арматуры,  электродвигателей и  других  токоприемников не оставлять неизолированными концы проводов или кабелей.

3.8.	Включать и отключать токоприемники скручиванием проводов, соединением и разъединением концов проводов и т.д. не допускается.

3.9.	Применять автотрансформаторы или добавочные сопротивления для получения безопасного пониженного напряжения нельзя.

3.10.	Для ручных переносных ламп применяется напряжение не выше 42В, а при работах в сырых помещениях - не выше 12В.

3.11.	Не бросать вниз инструмент и другие предметы, не позволять подбрасывать их вверх.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При обнаружении неисправностей в электрических устройствах (искрении, вспышке, повреждении изоляции электропроводов, кабеля и др.) немедленно отключить оборудование.

  - При поражении электрическим током, прежде всего необходимо освободить

пострадавшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оторвать его от токоведущих частей за одежду или, применив подручный материал, не проводящий электрического тока (сухая одежда,  сухие доски, палки, резина и т.д.).

- Требования безопасности по окончании работы

5.1.	 Очистить рабочее место и проходы от материалов и посторонних предметов.

  - Убрать инструмент, приспособления и индивидуальные защитные средства в

предназначенные для них места.

5.3.  Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

Разработал

Согласовано

###### Инженер по ОТ УО

###### администрации Фрунзенского района